УДК 631.37:621.313

Жарков А.В., інженер, Попова І.О., к.т.н., доцент

Таврійський державний агротехнологічний університет

МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ  ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНИХ ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ АНАЛОГА ЛЯМБДА-ДІОДА  ДЛЯ АПК

Анотація – Проаналізована можливість розроботки нових енергоекономічних пристроїв на базе аналога-лямбда діода в якості датчика і приведене електричні схеми цих пристроїв.

Ключові слова – аналог лямбда-діоду, польовий діод,, комплементарна пара, енергоефективність, терморезистор, світлодіод, фотодіод, гігристорів

Постановка проблеми. Наприкінці 70 років 20 століття сімейство напівпровідникових елементів поповнилося так званим лямбда-діодом. Його вольт-амперна характеристика (ВАХ) нагадує грецьку букву λ, завдяки чому діод і одержав свою назву. Новий напівпровідниковий пристрій, виконаний на одному кристалі, . представляє двополюсник, який складається з двох комплементарних (лат. complement – доповнення) польових транзисторів з керованим рn-переходом, які працюють у режимі збіднення. Вольт-амперна характеристика (ВАХ)  має ділянку з позитивним диференційним опором (0…Іmax), який є у звичайного діода, і ділянку з негативним опором, як у тунельного діода (Іmax…Uв  напруга запирання) (див. рис.1в). Перевагами нового пристрою є його висока технологічність; він виготовляється на одному кристалі, тому може бути поєнаний з іншими напівпровідниковими пристроями; що дозволяє получити різноманітні ВАХ, на відміну від тунельних діодів, в яких ділянки з негативним опором обмежені доволі вузькою областю. В схемах лямбда-діодів досягаються великі к.к.д., висока температурна стабільність, велика і стабільна амплітуда вихідного сигналу (у автогенераторах) [1, 2].

Завдяки наявності закритого стану при достатньо високих напругах, лямбда-діод має широку область використань: у схемах електронних індикаторів напруги, генераторів синусоїдних коливань, подвоювачів частоти. В Японіїї випущено чотири різновиди лямбда-діоду (серійний номер МЕL48880), герметизованих у металевому корпусі ТО-18. Оскільки лімбда-діод має характеристику перемикача, у якого ділянка, відповідаюча закритому стану поширюється на доволі велику напругу, то такий пристрій може бути використаний у широкому класі схем захисту. Для такого роду застосувань використана спеціальна серія пристроїв МЕL4881 з аксиальними виводами у пластмасовому корпусі. Пряма напруга пробою у лямбда-діодах серії МЕL4881 складає 15-20 В, максимальна зворотна напруга у всіх чотирьох різновидах (А, В, С і D) дорівнює 2 В. Максимальний піковий струм лежить у границях 0,06-0,7 мА, пікова напруга сладає 0,5-4 В, а напруга запирання від 2 В до 12 В.

Аналіз останніх досліджень. В Україні лямбда-діод  не виготовляється, тому вченими ТДАТУ Чураковим А.Я., Жарковим В.Я. був розроблений  аналог лямбда-діоду (АЛД), який дозволяє розширити сфери використання лямбда-діоду в якості датчика у пристроях, які застосовуються у різних сферах АПК [2].

В АЛД використано два польових транзистора, один з яких з р-n переходом і каналом р-типу, а другий з р-n переходом і каналом n-типу (наприклад, типу КП303 і КП103), які представляють собою комплементарну пару, включених за відповідною схемою з об’єднаними істоками ( рис.1) [3].

.

Мета досліджень. Аналіз  існуючих можливостей АЛД і розробка нових енергоекономічні пристрої  на базі АЛД для АПК.

Результати досліджень. Нами досліджені ВАХ АЛД [4], параметри яких можна змінювати в широкому діапазоні шляхом підключення затворів польових транзисторів до резисторного ділителя напруги, який складається з чотирьох резисторів R1... R4. Перед лямбда-діодом, який виконаний на монокристалі, АЛД має велику перевагу в тому, що ширина його ВАХ може змінюватися і регулюватися в значно більшому діапазоні (з 0… Uв до Uʹ , коли транзистори переходять у зачинений стан і струм АЛД зменшується до величини декількох наноампер.  При подальшому збільшення напруги АЛД знаходиться в зачиненному стані  до напруги пробою Uпр.)  і автоматично переналагоджуватися при зміні величини опору первинного перетворювача.

В ТДАТУ розроблено і запатентовано декілька десятків напівпровідникових приладів на базі АЛД  для сільськогосподарського призначення. Розглянемо роботу декількох запатентованих нами приладів, які можуть бути використані для автоматизації контролю експлуатаційних режімів роботи електропристроїв (асинхронних електродвигунів) [1,3,5], так і мікроклімату у приміщеннях (теплицях, тощо).

АЛД можна використовувати в якості датчика температури, якщо замість резисторів R1, R3 в схемі АЛД (рис.2), в одне з плечей резисторного ділителя напруги встановити терморезистори RК1, RК2  (позистор або термістра) [2,6].

При підвищенні температури одного з контрольованих об'єктів опір позистора  відповідного датчика збільшується. Тому ВАХ  АЛД зміщується вправо Uʹ (див. рис. 1, в) і якщо досягає порогової напруги Uп, пристрій  спрацьовує.

Особливість датчиків на базі АЛД, щоб опір первинного перетворювача при зміні контрольованої величини змінювався в широких межах. Тому на базі АЛД можна створювати енергоекономічні сигналізатори напруги та самі різноманітні датчики.

АЛД можна використати в фотореле (рис.3) [7], в схемі якого є джерело живлення GB фотодатчик AL, виконавчий орган в вигляді оптрона VL, підсилювальний транзистор VT3. Фотодатчик AL виконаний за схемою АЛД. ВАХ формується комплементарною парою польових транзисторів VT1,VT2, і добором світлових характеристик фотодіодів VD1,VD2 [7].

Запропонована схема електронного фотореле реагує на зміну освітленості при незначному струмі у черговому режимі, що дозволяє використовувати його для автоматизації

і управління об’єктами, які живляться від автономних малопотужних джерел, залежно від освітленості, наприклад для управління маяками, світлофорами або електрозагорожами для випасу худоби, які можуть живитися від малопотужних акумуляторних або сонячних батарей [7].

АЛД в оптоелектронному пристрої пожежної телесигналізації (рис.4) [8] одночасно  контролює декілька приміщень (B1…Bn) і реагує на виникнення пожежі (підвищення температури або появі полум’я) при мізерному струмі (мікроампери) в черговому режимі.

На денне світло такі фоточутливі елементи не реагують [7,8].

В пристрої телеконтролю вологості повітря [9] між затвором кожного польового транзистора і стоком із каналом протилежного типу ввімкнений гігристор, опір якого суттєво залежить від вологості навколишнього повітря, а між затвором кожного польового транзистора і його ж стоком ввімкнений регулювальний резистор. Із зміною вологості повітря опір чутливого матеріалу, а отже і опір гігристорів змінюється.

Для телеконтролю вологості грунту в різних зонах теплиці розроблено пристрій [10], який містить джерело постійного струму, декілька датчиків вологості і приймальний напівкомплектщо дозволяє контролювати вологість у розпорошених приміщеннях.

АЛД застосовують у регульованих світлодіодних системах опромінення розсади [11],  яка містить блок керування, генератор синусоїдальних коливань, виконаний на комплементарній парі польових транзисторів, резонансний трансформатор, лінії електропередачі, обмежуючі ємності  або індуктивності, двох напівперіодні випрямлячі, ланцюги світлодіодів, джерело живлення постійного струму. де він використаний в якості генератора синусоїдальних  коливань.

Якщо на затворі одного з польових транзисторів АЛД збільшувати напругу, при незмінній напрузі на затискачах аналога лямбда-діода, то теж збільшується ширина основи ВАХ аналога лямбда-діода при незмінних величинах опорів ділителя напруги. Ця властивість дає можливість використовувати його в якості пристрою для контролю напруги нульової послідовності (порушення ізоляції обмоток асинхронного електродвигуна на корпус), зміщення нейтралі, що свідчить про обрив фази, відхилення напруги в бік зменшення від номінального значення , що викликає збільшення фазного току перегрів ізоляції і її прискореного зносу і захисту асинхронних двигунів від роботи у несиметричному режимі [13].

Висновки. На базі АЛД можна створювати самі різноманітні енергоекономічні датчики для телеконтролю роботи асинхронних електродвигунів [1,2,4,5,6,12], кконтролю якості напруги,  параметрами мікроклімату в теплиці [3,9,10],  в якості датчика контролю вологості освітлення і температури [7,8,11].  Важливо для АЛД, щоб опір первинного перетворювача при зміні контрольованої величини змінювався в широких межах.

Література

1. Чураков А.Я. Енергоекономічні схеми контролю напруги та захисту електроприймачів на базі аналога лямбда-діода/ А.Я. Чураков, А.В. Жарков // Проблеми енергозбереження та енергозабезпечення в АПК України: Вісник ХДТУСГ. –Харків, 2001. Вип. 6. -С.232-236.

2. Жарков А. В. Розробка нових приладів на базі АЛД для АПК/ А.В. Жарков //Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Відновлювальна енергетика, новітні автоматизовані електротехнології в біотехнічних системах АПК” 17-18 грудня 2015 р., Київ, Україна. – К.: НУБІП, ННІ Енергетики, автоматики і енергозбереження, 2015.– С.41-42.2.

3.Попова І.О. Система телеконтролю температури на базі аналога лямбда-діода  / І.О. Попова, А.В. Жарков // Праці ТДАТА. - Мелітополь, 2001.- Вип.1, т.24.- С. 97-100.

4. Жарков В.Я. Исследование схемы аналога лямбда-диода в качестве датчика температуры / В.Я. Жарков, И.А. Попова // Питання електрифікації сільського господарства: Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. – Харків: ХДТУСГ, 2000. Вип.3. - С.178-180.

5. Жарков В.Я. Розробка енергоекономічних приладів  на базі аналога лямбда-діода для АПК/ В.Я.Жарков, А.Я. Чураков, А.В.  Жарков. -33 с. [Електронний ресурс]  http://www.google.com.ua/url?url/ (Заголовок з екрану).

6. Пат. 42932А UA, МПК7 G01К7/16. Пристрій для телеконтролю температури / І.О. Попова, А.В. Жарков. – № 2000020610; заявл. 04.02.2000; опубл. 15.11.2001, Бюл. № 10.

7. Пат. 3340 UA, МПК7 H01L31/08. Електронне фотореле / В.Я. Жарков, А.В. Жарков, В.Є. Плотніков, І.В. Кізім.-№2004010486; заявл.22.01.2004; опубл. 15.11.2004, Бюл.№11.

8. Пат. 61661А UA, МПК7 G05B17/12, G05B19/00. Оптоелектронний пристрій пожежної телесигналізації/ В.Я. Жарков, А.В. Жарков, І.Ю. Чаусов, І.В. Кізім. - №2003032525; заявл. 24.03.2003; опубл. 17.11.2003, Бюл.№11.

9. Пат. 64206A UA, МПК7 G05D22/02. Пристрій для контролю вологості повітря / В.Я. Жарков, А.В. Жарков, І.В. Кізім. -№2003032554; заявл. 24.03.2003; опубл. 16.02.2004, Бюл.№2.

10. Пат. 103167  UA, МПК G01N27/04. Датчик вологості грунту / В.Я. Жарков, А.В. Жарков, І.А. Орловський, О.В. Піхтарь.- u201504369; заявл. 05.05.2015; опубл. 10.12.2015, Бюл. №23.

11. Пат. 103180  UA, МПК G01N27/04, G05D22/02, А01G9/26. Пристрій телеконтролю вологості грунту на базі аналога лямбда-діода/ В.Я. Жарков, А.В. Жарков, І.А. Орловський, О.В. Піхтарь.- u201504643; заявл. 14.05.2015; опубл. 10.12.2015, Бюл. №23

12. Пат. 100210 UA, МПК (2015.01) A01G9/20, F21S10/00, F21Y101/02. Регульована світлодіодна система опромінення розсади / В.Я.Жарков, А.Я. Чураков, О.В. Піхтарь.- u201501689; заявл. 26.02.2015; опубл. 10.07.2015, Бюл.№ 13.

13. Пат. 45353 Україна, МПК (2009) G01К 7/16, Н02Н 7/09. Пристрій контролю відхилення напруги в електричній мережі / А.Я. Чураков І.О. Попова, С.Ф. Курашкін (Україна). 
– U200904659; Заявл. 12.05.2009; Опубл.10.11.2009, Бюл. № 21. 2009.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЭКОНОМИЧНЫХ УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ АНАЛОГА ЛЯМБДА-ДИОДА

Жарков А.В., инженер,  Попова И.А., к.т.н., доцент

Аннотация. Проанализирована возможность разработки новых энергетически экономичных устройств на базе аналога-лямбда диода в качестве датчика и приведены электрические схемы этих устройств.

POSSIBILITIES OF THE USE POWER OF ECONOMICAL DEVICES ON THE BASE OF ANALOGUE LAMBDA OF DIODE

A. Zharkov,  I. Popova

Summary. Possibility of development of new power economical devices is analyses on basis lambda of diode as a sensor and the electric charts of these devices are resulted.

# Text boxes

# U

А

А

0

# ‘

# А

I

Uпр

UВ

UЖ

UB

U1

(

R4

а) принципова схема;  		б) умовне позначення;			 в) ВАХ АЛД

Рисунок 1 – Аналог лямбда-діода

б)

в)

RК2

Iпік

а)

А

К

VT1

VT2

# R2

# R1

R4

R3

RК1

R2

+

–

VT2

Кп103л

VT1

КП303Г

Рисунок 2 - Схема датчика температури на базі АЛД

В коло керування

Рисунок 4 - Оптоелектронний пристрій пожежної телесигналізації

VD2

VT3

+

-

R

VT2

VT1

VD1

Анод

Катод

GB

Рисунок 3 – Схема електронного фотореле

VL

AL

BL1

Катод

RK2

RK1

VT2

VT1

В1

B

T

K

BL2

C

PO

_

+

G

Анод

Вn