## Slide 1
КОЛІЙНА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА ЯК ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ
Член-кореспондент НААНУ Надикто В.Т.
Таврійський ДАТУ ім. Дмитра Моторного

## Slide 2
Техногенний вплив на грунт

## Slide 3
ПРОТИРІЧЧЯ СИСТЕМИ: <РУШІЙ ▬ ГРУНТ>
ТВЕРДЕ І СУХЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ОПТИМАЛЬНО РОЗПУШЕНЕ І ВОЛОГЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ПРОБЛЕМА

## Slide 4
Колійна система землеробства: ПТК
CTF – controlled traffic farmer
Постійна Технологічна Колія

## Slide 5
ПТК
Без ПТК
З використанням ПТК
Сліди ходових систем тракторів на полі
М 1:400

## Slide 6
ПТК
МТА на базі ХТЗ-160 для прокладання слідів ПТК

## Slide 7
ПТК

## Slide 8
ПТК
Прямолінійність слідів постійної технологічної колії
сліди ПТК
неущільнена зона

## Slide 9
ПТК – Агротехнічні вимоги
Вимоги до слідів ПТК:
дисперсія коливань - < 12.5 см2;
довжина кореляційного зв'язку - > 25 м.
Вимоги до енергетичного засобу:
тягове зусилля – в межах 20...40 кН;
колія – вписуваність у міжряддя просапних;
компоновка – інтегральна;
наявність переднього навісного механізму
Вимоги до с.-г. машин/знарядь:
навісний варіант агрегатування;
кратність ширини захвату кроку ПТК (!)

## Slide 10
ПТК
Прямолінійність слідів постійної технологічної колії
сліди ПТК
неущільнена зона

## Slide 11
ПТК
Кореляційні функції тягового опору плуга при оранці поля поперек слідів ПТК
Крок ПТК
очікувана
реальні

## Slide 12
ПТК (координати МТА без GPS)
n – номер ПТК

## Slide 13
ПТК
Практичне впровадження ПТК забезпечить:
зменшення ущільнюваної площі поля в 1,5...2,7 рази;
підвищення врожайності с.-г. культур на 30% і більше;
підвищення продуктивності МТА до 25%;
зниження питомих витрат пального на 15% і більше;
зменшення собівартості отримуваної продукції;
покращення умов праці механізаторів;
створення бази для переходу до
мостової системи землеробства

## Slide 14
МОСТОВА СИСТЕМА
Інженерна зона

## Slide 15
МОСТОВА СИСТЕМА
ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:
Реалізація принципово нових способів виконання технологічних операцій
Впровадження системи координатного землеробства та програмування врожаю
Ефективне використання джерел поновлюваної енергії
Автоматизація і роботизація технологічних процесів

## Slide 16
КОЛІЙНА і МОСТОВА СИСТЕМИ

## Slide 17
Дякую за увагу! Сподіваємося на співпрацю:
nadykto.volodymyr@tsatu.edu.ua
(067) 950-75-70