## Slide 1: Лекція №6
ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
Доц. Мовчан Віталій Федорович
Ас. Ігнатьєв Є.І.

## Slide 2: Питання, що підлягають розгляду
6.1. Питомий і повний опір.
6.2. Випадковий характер опору машин.
6.3.Чинники, що впливають на опір машин.
6.4. Заходи щодо зниження тягового опору сільськогосподарських машин.
6.5. Тяговий опір робочої частини агрегату.

## Slide 5: Коментарі до результатів випробувань
Агрегатування: 0
Плуг не обладнано швидкоз'єднувальним причіпним пристроєм. Операція агрегатування потребує залучення допоміжного працівника.
Рама: +
Жорстка, забезпечує надійне кріплення робочих органів.
Робочі органи: 0
Конструкція корпусів надійна, але недостатньо зносостійкі лемеші та долота.
Механізм регулювання технологічного процесу: +
Регулювання глибини обробітку проводити зручно і безпечно.
Якість роботи: +
Плуг виконує технологічний процес при показниках якості, що задовольняють вимоги технічної документації.
Експлуатаційні показники: +
Технологічне та технічне обслуговування плуга проводити зручно. Експлуатаційні показники виконання технологічного процесу відповідають вимогам НТД.

## Slide 6: Результати випробувань

## Slide 7: Результати випробувань

## Slide 8: Середній тяговий робочий опір машини
R = k · b ,
де R - тяговий опір машини, Н (кН);
b - конструктивна ширина захвату однієї машини, м;
k - питомий тяговий
опір машини, віднесений
до 1 м її ширини захвату,
Н/м (кН/м)
b

## Slide 9: Опір плуга: Rпл = Кпл · Вр · h
де Вр - робоча ширина плуга, м;
h - глибина оранки, м
(інше позначення a , см)
Кпл - питомий опір плуга,
віднесений до 1 м2 перізу
шару грунту, Н/м2.
Часто Кпл виражають
у Н/см2 і позначають Ко.

## Slide 10: Опір плуга: Rпл = Кпл · Вр · h

## Slide 11: Питомий опір плуга

## Slide 12: Опір перекочуванняна рівному полі причіпних машин
R = f · G ,
де G - експлуатаційна вага машини або зчіпки, Н (кН);
f - коефіцієнт опору перекочування машини (зчіпки), що залежить від типу ґрунту, коліс зчіпки або машини

## Slide 13: Характер опору машин.

## Slide 14: Застосовуючи теорію імовірності до опору машин, основними статистичними характеристиками тягового опору будуть:

## Slide 15: Застосовуючи теорію імовірності до опору машин, основними статистичними характеристиками тягового опору будуть:

## Slide 16: Застосовуючи теорію імовірності до опору машин, основними статистичними характеристиками тягового опору будуть:

## Slide 17: Опір робочих машин наближається до закону нормального розподілу

## Slide 18: Для довідок

## Slide 19: Природно-кліматичні чинники, що впливають на опір машин

## Slide 20: Природно-кліматичні чинники, що впливають на опір машин

## Slide 21: Конструктивні чинники , що впливають на опір машин
Тип, форма і число робочих органів, вага машини, наявність допоміжних пристроїв із приводом від ходових коліс, тип і будова ходового апарата (сталеве або пневматичне колесо).

## Slide 22: Експлуатаційні чинники , що впливають на опір машин
Технічний стан машини (ступінь зношеності, точність регулювань, змащеність й ін.).
Робота з затупленими лемешами підвищує питомий опір на 20…30% і більше, порушення регулювань механізмів на 5…8%
Глибина обробки; при однорідній структурі ґрунту питомий опір віднесений до м2 (см2) мало впливає, але значно впливає на 1м ширини захвату при оранці, культивації, садінню картоплі, буряків.
Швидкість руху агрегату.

## Slide 23: Залежність тягового опіру від швидкості агрегату

## Slide 24: Залежність тягового опіру від швидкості агрегату

## Slide 25: Заходи щодо зниження тягового опору сільськогосподарських машин
конструктивні
технологічні
експлуатаційні
поліпшення умов роботи машин

## Slide 26: Конструктивні заходи щодо зниження тягового опору сільськогосподарських машин
Застосування начіпних машин, машин на пневмошинах, зменшення ваги машин, застосування робочих органів, що самозаточуються, заміна тертя ковзання тертям кочення, застосування спеціальних покриттів поверхонь тертя і т.д.

## Slide 27: Технологічні заходи щодо зниження тягового опору сільськогосподарських машин
Застосування комбінованих агрегатів, суміщення процесів і ін.

## Slide 28: Експлуатаційні заходи щодо зниження тягового опору сільськогосподарських машин
Своєчасне і якісне технічне обслуговування, правильне регулювання механізмів, правильна приєднання або начіпка машин, добір машин відповідно до умов роботи, по можливості робота при оптимальній вологості ґрунту (найменший опір при 18…22% вологості ґрунту).

## Slide 29: Поліпшення умов роботи машин
Вирівнювання поля (ВПН-6), ліквідація кущів, камя`нистості, засміченості, оструктурювання ґрунту і т.д.

## Slide 30: Тяговий опір робочої частини агрегату

## Slide 31: Опір агрегату при його русі на підйом

## Slide 32: Тяговий опір комплексного тягового агрегату

## Slide 33: Дякую за увагу!!!
http://mvz.tsatu.edu.ua